АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013 г. № 1620

г. Сысерть

Об утверждении правил  приема сточных вод  предприятий и учреждений в систему хозяйственно-бытовой  канализации  города Сысерть с расчетами допустимых концентраций загрязняющих веществ  на основании  утвержденных  норм допустимого сброса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года №167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации",  Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1997 №133-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила приема сточных вод  предприятий и учреждений в систему хозяйственно-бытовой  канализации  города Сысерть с расчетами допустимых концентраций загрязняющих веществ  на основании  утвержденных  норм допустимого сброса (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского  городского округа Горна В.П.

Исполняющий  обязанности

Главы Сысертского городского округа			                                     В.П.Горн

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Сысертского городского округа от 23.05.2013 г. № 1620 Об утверждении правил приема сточных вод предприятий и учреждений в систему хозяйственно-бытовой канализации города Сысерть с расчетами допустимых концентраций загрязняющих веществ на основании утвержденных норм допустимого сброса |
| --- | --- |

Правила

приема сточных вод  предприятий и учреждений в систему хозяйственно-бытовой  канализации  города Сысерть с расчетами допустимых концентраций загрязняющих веществ  на основании  утвержденных  норм допустимого сброса

Введение

«Правила приема сточных вод предприятий и учреждений в систему хозяйственно-бытовой канализации города Сысерть с расчетами допустимых концентраций загрязняющих веществ на основании утвержденных  норм допустимого сброса» (далее «Правила приема….»)   имеют цель:

- обеспечение безаварийной работы сооружений и систем канализации населенного пункта (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечение безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации Муниципальное Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» (далее МУП ЖКХ «Сысертское»);

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации населенного пункта;

- рационального использования водных ресурсов и охраны Раскуихинского болота и реки Сысерть от загрязнения, категория использования которого - рыбохозяйственная.

«Правила приема….» разработаны в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- "Правилами охраны поверхностных вод", Москва, 1991г.;

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- "Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов". М. 1988;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99г. №167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации №1310 от 31.12.95г. "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов";

- "Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест", утвержденных приказом по Госстрою Российской Федерации от 12.02.99г. №167;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.1997 г. №133-П "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" и "Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ  в системы канализации населенных пунктов" (в редакции Постановления Правительства области от 01.06.1999г. №645-ПП);

- Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, М., 2001 г.

- Настоящие "Правила приема …" являются обязательными для выполнения всеми хозяйствующими субъектами (предприятия, учреждения, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, отводящие сточные воды и загрязняющие вещества через систему хозяйственно-бытовой канализации города Сысерть в окружающую природную среду и являющиеся Абонентами МУП ЖКХ «Сысертское».

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих «Правилах приема….» используются термины и определения, приведенные в составе Правил, а также следующие понятия:

водный объект – сосредоточение вод на поверхности суши  в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границ, объем и черты водного режима;

нормативно-допустимый сброс (НДС) – максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные организации жилищно-коммунального хозяйства специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

общие свойства сточных вод – совокупность физических, химических, органолептических, биохимических и других свойств сточных вод;

предельно-допустимая концентрация (ПДК) – концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования ГОСТ 27065-86;

разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ – утвержденная Федеральным агентством водных ресурсов абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в системы канализации населенного пункта;

допустимая концентрация (ДК) – предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное организацией жилищно-коммунального хозяйства в составе РС загрязняющих веществ;

нормативный показатель (НП) общих свойств сточных вод – предельный показатель общих свойств сточных вод, разрешенный организацией жилищно-коммунального хозяйства абоненту в составе РС загрязняющих веществ;

взвешенные вещества – основная масса нерастворимых в воде загрязнений, которые в зависимости от размеров отдельных частиц и их плотности могут выпадать в виде осадка, всплывать на поверхность воды или оставаться во взвешенном состоянии;

временно-согласованная концентрация (ВСК) – максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, временно разрешенное организации жилищно-коммунального хозяйства специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

временно допустимая концентрация (ВДК) – максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное организацией жилищно-коммунального хозяйства к сбросу в системы канализации населенного  пункта в составе временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ;

временно допустимый показатель (ВДП) – показатель общих свойств сточных вод, временно разрешенный организацией жилищно-коммунального хозяйства  абоненту в составе ВУП загрязняющих веществ;

временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ содержат перечень, временно-допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ и временно-допустимые показатели (ВДП) общих свойств сточных вод абонентов;

залповый сброс – сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

несогласованный сброс – сброс абонентом загрязняющих веществ без утверждения организацией жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) разрешения на сброс (РС);

лимит водоотведения – предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в системы канализации.

- Общие положения

1.1. "Правила приема …" определяют порядок водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализацию, устанавливая взаимные права и обязанности Абонента и МУП ЖКХ "Сысертское".

1.2. Настоящие "Правила приема …" распространяются на сброс в городскую канализацию сточных вод и загрязняющих веществ действующих, проектируемых строящихся, и реконструируемых предприятий.

1.3. При решении вопросов об отводе площадок под строительство и согласовании проектов, насчитанных на присоединение к городским сетям канализации, МУП ЖКХ "Сысертское" дает заключение на основании настоящих "Правил приема …".

1.4. МУП ЖКХ "Сысертское" осуществляет контроль за выполнением Абонентами требований настоящих "Правил приема …".

1.5. Абоненты несут ответственность за нарушение "Правил приема …" и аварийные ситуации, возникающие на канализационных коллекторах и сооружений биологической очистки городских очистных сооружений в связи со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ, эмульсий, отработанных электролитов, реагентов и других веществ и материалов, используемых  в технологических  процессах производства, не регламентируемых настоящими "Правилами приема ".

1.6. При обнаружении Абонента, допустившего нарушение установленных правил сброса сточных вод и загрязняющих веществ, МУП ЖКХ "Сысертское" имеет право применять меры воздействия, изложенные в разделах 7, 8 настоящих "Правил приема …", а также направлять материалы о нарушении в органы Роспотребнадзора, экологические службы и органы прокуратуры.

2. Порядок установления лимитов водоотведения Абонентам

2.1. Основными целями лимитирования водоотведения являются:

- ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счет сокращения Абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

- обеспеченность надежности, бесперебойной работы систем канализации.

2.2 Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в системы канализации населенных пунктов, за исключением Абонентов, освобожденных от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа.

2.3. При наличии у Абонентов Субабонентов (в соответствии с заключенными договорами) устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения Субабонентов.

2.4. Лимитированию водоотведения подлежат объемы сточных вод Абонента (с учетом Субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации и других, за вычетом фактического или нормативного объема сточных вод объектов Абонентов (Субабонентов), освобожденных от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа.

2.5. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из условий рационального использования Абонентами (Субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, артезианского, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации и других) с учетом:

- технических возможностей приема сточных вод в системы канализации;

- выполнения Абонентами (Субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

2.6. Рациональное использование Абонентом (Субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.

2.7. С целью установления Абонентам технически обоснованных лимитов водоотведения, абонент производит разработку, представление и согласование с организацией ЖКХ следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализации населенного пункта с расчетом лимитов водоотведения (в дальнейшем – водохозяйственный балансовый расчет);

- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды,  сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем – план водоохранных мероприятий).

2.8. Документация по п.2.7 разрабатывается Абонентом самостоятельно, либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.

Организация ЖКХ обязана проверить водохозяйственный баланс совместно с абонентом на месте производства и составить соответствующий акт.

2.9. Разработка водохозяйственного балансового расчета и плана водоохранных мероприятий производится следующим образом:

- Раздел 1 водохозяйственного балансового расчета заполняется Абонентом при наличии у него или Субабонента объектов, освобожденных от взимания платы за сверхнормативый сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (см. примечание к п. 2.2).

При этом, в разделе 1 водохозяйственного балансового расчета указываются нормативные объемы водоотведения указанных объектов, определяемые по действующим нормам СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в зависимости от числа жителей и благоустройства жилой площади (для жилых домов, общежитий), от числа учащихся, работающих, от установленного сантехнического оборудования, по паспортам на установленное технологическое оборудование.

2.10. В случае полного освобождения Субабонента от взимания платы за превышение лимита сброса сточных вод в системы канализации (в соответствии с условиями договора), лимит водоотведения устанавливается только Абоненту систем канализации. При этом в разделе 1 водохозяйственного баланса расчета Абонентом делается соответствующая ссылка на договор.

2.11. Раздел II  водохозяйственного балансового расчета и раздел I плана водоохранных мероприятий заполняются Абонентом при наличии у него Субабонента (по согласованию с последним).

2.12. Раздел III   водохозяйственного балансового расчета заполняется Абонентом по использованию воды и сбросу сточных вод от собственных нужд.

2.13. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом Субабонентов – при их наличии), с достижением рационального использования воды в соответствии с п. 2.7.

2.14. Организация ЖКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срока реализации водоохранных мероприятий по плану).

2.15. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных водохозяйственных балансов, паспортов водного хозяйства, планов и т.п.) организация ЖКХ производит обследование водохозяйственной деятельности Абонента с составлением соответствующего акта обследования.

2.16. МУП ЖКХ "Сысертское"  вправе отклонить от согласования документы по п.2.8. в случае несоответствия представленных Абонентом данных водохозяйственного балансового расчета:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения, показаниям средств измерения, оборудования;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 2.15.;

- ошибочности расчета лимитов водоотведения.

2.17. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 2.8. – 15 дней. Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в организацию ЖКХ документации.

2.18. Срок действия согласования документов по п. 2.8 – до изменения водохозяйственного баланса Абонента (Субабонента), но не более 3 лет. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить организацию ЖКХ за две недели до срока установления лимита Абоненту.

2.19. Абоненты, изменившие фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в организацию ЖКХ в срок за 2 недели до установления лимита водоотведения за корректировкой с представлением обосновывающих документов и расчетов.

2.20. При непредставлении Абонентом или истечении срока действия технической документации по п. 2.18 (что предопределяет невозможность установления ему технически обоснованных лимитов водоотведения), лимиты первоначально устанавливаются на уровне 80-90% от общего объема фактически сброшенных Абонентом (Субабонентом) сточных вод за прошедший год, с дальнейшим их снижением в случае систематического непредставления Абонентом технической  документации, до расхода сточных вод от хозбытовых нужд.

2.21. Контроль за соблюдением Абонентами установленных лимитов водоотведения производится организацией ЖКХ в установленные сроки по сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом (с учетом Субабонентов) сточных вод.

2.22. Контроль за рациональным водоотведением Субабонентов и соблюдением Субабонентами установленных лимитов водоотведения производит Абонент.

3. Основные требования к сточным водам, сбрасываемым  в систему

канализации города Сысерть

3.1. В систему канализации города принимаются только такие сточные воды, которые требуют обработки на сооружениях  биологической очистки, не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность  их эксплуатации и могут быть очищены  на очистных сооружениях совместно со сточными водами от населения  до требований и нормативов, удовлетворяющих "Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

3.2. Для всех абонентов, сбрасывающих  сточные воды в систему хозяйственно-бытовой канализации города, устанавливаются требования по количеству и  составу отводимых сточных вод, исходя из возможностей городских очистных сооружений и соблюдения МУП ЖКХ "Сысертское" предельно-допустимых сбросов в Раскуихинское болото и реку Сысерть.

3.3. Сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами от населения, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества способные образовывать взрывоопасные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на канализационные сети и сооружения;

- иметь температуру выше 40 градусов;

- содержать вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоема;

- содержать только минеральные загрязнения;

- содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

- содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

- содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

- содержать токсичные и радиоактивные загрязнения;

- иметь показатель рН ниже 6,5 или выше 9;

- обладать показателем ХПК больше БПК5 более чем 2,5 раза или БПКполн. – более чем в 1,5 раза;

- содержать загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих установленные нормативы для бассейна канализования;

3.4. Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в системы канализации населенных пунктов:

3.4.1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердые бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных со-

оружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, пре-

вышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более

чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

3.4.2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3.4.3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

3.4.4. Концентрированные и маточные растворы.

3.4.5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности.

3.4.6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

3.4.7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

3.5. Сточные воды, в которых могут содержаться радиоактивные, токсичные (см. Правила приема производственных сточных вод в систему канализации; Москва, 1987 г., Приложение табл. 3. Вещества, относящиеся к токсикологическому лимитирующему признаку вредности и не удаляемые в процессе биологической очистки) и бактериальные загрязнения, перед выпуском в канализацию населенных пунктов должны быть обезврежены и обеззаражены. Запрещается сбрасывать без предварительной очистки сточные воды животноводческих и птицеводческих комплексов.

3.6. Строго запрещается объединение в канализационных сетях сточных вод и загрязняющих веществ, в результате которого образуются эмульсии, ядовитые или взрывоопасные газы, а также большое количество нерастворенных веществ.

3.7. Концентрация газов в канализационном коллекторе на выходе Абонента не должна превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК).

3.8. Присоединение внутриплощадочной канализации каждого Абонента к городской канализационной сети должно осуществляться самостоятельными выпусками с устройством на выпуске контрольного колодца размещаемого за пределами территории Абонента.

3.9. Не разрешается подключение нескольких Абонентов одним выпуском сточных вод.

3.10. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в городскую канализацию, должны быть предусмотрены постоянно находиться в рабочем состоянии приспособления для учета количества сбрасываемых сточных вод и отбора проб, целесообразно использование соответствующих автоматических устройств для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

3.11. В тех случаях, когда  количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течении суток, а также при возможности сброса сильно концентрированных сточных вод Абонентом, необходимо предусмотреть специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

3.12. Сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на городских очистных сооружениях, за исключением хлоридов, сульфатов, минерального состава, кальция и магния или вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться Абонентами локальной очистке до концентрации, которая с учетом разбавления  в городской канализации обеспечит качество воды, соответствующее "Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При этом концентрация вещества в смеси сточных вод, поступающих от Абонентов, и хозяйственно-бытовых вод от населения перед очистными сооружениями не должны быть выше допустимой для биологической очистки.

3.13. В случае изменений условий канализований города, строительства новых, ранее не предусмотренных объектов, изменения технологии производства, изменения расхода воды, категории водопользования водного объекта или других причин, повлекших за собой ранее не предусмотренные изменения и количества, состава и свойств городских сточных вод, МУП ЖКХ «Сысертское» имеет право изменить ранее согласованные требования к условиям сброса сточных вод данного Абонента применительно к новой обстановке и определить срок, в течении которого Абонентами должны быть проведены соответствующие мероприятия.

3.14. МУП ЖКХ «Сысертское» имеет право потребовать от Абонента немедленного принятия мер по наладке действующих очистных или строительных сооружений или строительству новых в случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны Абонента, установленных для них нормативов по сбросу загрязнений; нарушается работа очистных сооружений, в следствии чего не выполняются требования к спуску очищенных городских сточных вод в водные объекты.

3.15. Руководители всех предприятий и организаций города обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию Абонента представителям МУП ЖКХ «Сысертское» для ознакомления с технологией производства, в процессе которой используемая вода получает загрязнения, а также для проверки работы локальных очистных сооружений, отбора проб сточной воды и замера загазованности канализационных коллекторов. Абоненты также обязаны направлять своих представителей для участия в отборе.

3.16. Абоненты должны обеспечить равномерный выпуск сточных вод в течение суток.

3.17. Абоненты обязаны представить на согласование МУП ЖКХ «Сысертское» проекты внутриплощадочных сетей канализации новых и реконструируемых объектов

3.18. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города разрешается только при наличии договора на прием сточных вод, заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское».

3.19. Для заключения договора Абонент (заказчик) представляет в МУП ЖКХ «Сысертское» следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения и канализации, данные о субабонентах, а также объемах водопотребления и водоотведения сточных вод Абонента и субабонентов (для производственных предприятий "Паспорт водного хозяйства");

- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительную документацию на присоединение;

- схемы водоснабжения и канализации;

- баланс водопотребления и водоотведения;

- план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод.

3.20. При выдаче технических условий и согласовании проектов на реконструкцию действующих и проектирование новых очистных сооружений МУП ЖКХ «Сысертское» выдвигает требования по составу сбрасываемых стоков и загрязняющих веществ с учетом поэтапного достижения НДС в Раскуихинское болото и  реку Сысерть.

При этом считать приоритетной задачей очистку стоков от следующих ингредиентов: нефтепродукты, азот нитритов, азот аммонийный, фосфаты, БПК, взвешенные вещества.

4. Допустимые величины показателей качества сточных вод,

сбрасываемых Абонентами МУП ЖКХ «Сысертское»

в канализационную  сеть города Сысерть

4.1. Уровень загрязнения Раскуихинского болота и  реки Сысерть во многом зависит от качества сточных вод, сбрасываемых Абонентами и населением в городскую канализацию и степени удаления загрязняющих веществ в городских очистных сооружениях.

Нормативы для сточных вод, принимаемых от Абонента, разрабатывает МУП ЖКХ «Сысертское»:

- по объему – лимит водоотведения, исходя из условий рационального водопользования;

- по качеству – перечень и допустимые концентрации, исходя из утвержденных для МУП ЖКХ «Сысертское» органами охраны природы нормативно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в Раскуихинское болото и реку Сысерть и действующей методике расчета (см. Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов) и «Методические указания…», М., 2001.

В табл. № 1 приведены расчетные единые допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах Абонентов и населения при сбросе в систему канализации МУП ЖКХ «Сысертское», которые позволяют достичь величин НДС. Расчеты приведены в Приложении 2.

Таблица 1

Расчетные единые допустимые концентрации загрязняющих

веществ в сточных водах Абонентов и населения при сбросе в

систему канализации МУП ЖКХ «Сысертское», которые

позволяют достичь величин НДС

| № п/п | Наименование ингредиента | Допустимая концентрация, мг/л | НДС, мг/л | Эффект очистки по проекту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 65,0 | 12 | 12 мг/л по проекту |
| 2. | Сухой остаток | 319* | 360* | 0 |
| 3. | БПК20 | 76,7 | 7,6 | 15 мг/л по проекту |
| 4. | Фосфаты (по Р) | 2,28 | 1,6 | 30 |
| 5. | СПАВ | 0,17 | 0,06* | 65 |
| 6. | Сульфаты | 41,0* | 41,0* | 0 |
| 7. | Хлориды | 31* | 31,0* | 0 |
| 8. | Азот нитратов (по N) | 9,2* | 9,0* | 0 |
| 9. | Азот нитритов (по N) | 0,1 | 0,8 | 0 |
| 10. | Азот аммонийный (по N) | 0,64 | 0,45 | 30 |
| 11. | Нефтепродукты | 0,67 | 0,2 | 70 |

* - возможно увеличение концентраций до величины ПДК при сбросе сточных вод в водный объект культурно-бытового  пользования.

Раскуихинское болото относится к водным объектам культурно-бытового  пользования в соответствии с «Нормативами допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в болото Раскуихинское со сточными водами МУП ЖКХ «Сысертское».

Величины НДС для компонентов сухой остаток, сульфаты и хлориды установлены по фактическим концентрациям их в питьевой воде. Для расчета принят фактический эффект по взвешенным веществам – 80,7%, по БПК20 – 90,1%.

При соблюдении всеми Абонентами допустимых концентраций загрязнений, указанных в табл. № 1, городскими очистными сооружениями может быть обеспечена очистка сточных вод до уровня НДС.

Расчеты эти выполняются с учетом:

- концентраций загрязняющих веществ в воде Раскуихинского болота и реки Сысерть;

- условий сброса очистных городских сточных вод в Раскуихинское болото и реку Сысерть;

- эффективности удаления загрязнений сточных вод на городских очистных сооружениях;

- суммарного действия вредных веществ с одинаковыми лимитирующими показателями  вредности;

- соотношения объемов бытовых сточных вод от населения и стоков Абонентов, поступающих на городские очистные сооружения и содержащих аналогичные загрязнения.

4.2. Концентрации вредных веществ в сточных водах Абонентов не должны превышать допустимые концентрации, указанные в табл. № 1.

4.3. Достижение нормативных качественных показателей путем разбавления сточных вод чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в систему канализации города, категорически запрещается.

4.4. МУП ЖКХ «Сысертское» устанавливает Абонентам  Условия временно-согласованного сброса (ВСС) сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в пределах концентраций, не оказывающих отрицательного влияния на технологический режим работы сетей и сооружений канализации при условии выполнения ими планов мероприятий, согласованных с МУП ЖКХ «Сысертское» и утвержденных Администрацией    Сысертского городского округа, направленных на поэтапное сокращение сбросов загрязняющих веществ в городскую канализацию.

В случае, если Абонентом срываются сроки выполнения плана мероприятий, МУП ЖКХ «Сысертское» вправе отменить временно-допустимые концентрации (ВДК), по согласованию с Администрацией Сысертского городского округа.

4.5. Концентрации загрязняющих веществ в стоках прочих Абонентов, не приведенные в таблице №1, не должны превышать ПДК водного объекта.

5. Контроль за выбросом сточных вод и загрязняющих веществ

в систему канализации города Сысерть, выполняемый Абонентом

5.1. Постоянное наблюдение за количеством и качеством сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации города, осуществляется Абонентом путем:

- анализа сточных вод в контрольных колодцах, а также до и после комплекса локальных очистных сооружений;

- замеры количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети внутриплощадочной канализации и на выпуске в систему канализации города.

5.2. Абоненты обязаны представлять МУП ЖКХ «Сысертское» отчетные сведения об объемах и составе сточных вод, а также режиме их сброса.

Периодичность представления отчетных сведений определяет МУП ЖКХ «Сысертское».

Абонент несет ответственность за достоверность отчетных данных.

5.3. Абонент обязан направлять своего представителя для участия в отборе проб и выполнения замеров загазованности коллекторов в любое время суток, а также предоставлять необходимые пробы, устройства, приспособления.

6. Порядок контроля за сбросами сточных вод и

загрязняющих веществ в систему канализации города Сысерть,

осуществляемый МУП ЖКХ «Сысертское»

6.1. МУП ЖКХ "Сысертское" осуществляет необходимый контроль за соответствием сброса сточных вод и загрязняющих веществ "Правилам  приема …".

6.2. МУП ЖКХ «Сысертское» производит:

- отбор контрольных разовых проб сточных вод Абонента 1 раз в 6 месяцев согласно инструкции (прилагается);

- анализы состава сточных вод абонентов в соответствии с методиками аналитического контроля проб сточных вод Абонентов города Сысерть, аттестованными Научно-инженерным центром метрологии и стандартизации, согласованными с Экологической службой Министерства природных ресурсов области;

- контрольный замер загазованности канализационного коллектора на выпуске Абонента согласно Инструкции (прилагается).

6.3. Результаты анализов состава сточных вод и замеров загазованности считаются действительными до повторного отбора проб, замера загазованности, но не больше шести месяцев и распространяются на весь объем сточных вод за этот период. При расчете платежей допускается использование усредненных результатов параллельного анализа разовой пробы, проводимой МУП ЖКХ "Сысертское"  и аттестованной лабораторией Абонента.

Частота отбора параллельных проб может быть увеличена по согласованию сторон за дополнительную плату анализов Абонентом.

6.4. МУП ЖКХ "Сысертское"  приглашает к отбору проб и контрольному замеру загазованности представителей Абонента в течении одного часа с момента устного или письменного уведомления.

6.5. Отбор проб оформляется актом, подписанным представителем Абонента и МУП ЖКХ "Сысертское".

В случае отказа представителя Абонента от участия в отборе проб или подписания акта, отобранная проба и контрольный замер считаются действительными, а составленный представителем МУП ЖКХ "Сысертское" акт не лишается доказательной силы.

7. Условия оплаты услуг по водоотведению в систему

хозяйственно-бытовой канализации города Сысерть

МУП ЖКХ "Сысертское"  взимает с Абонентов, сбрасывающих  в систему хозяйственно-бытовой канализации сточные воды, плату в следующем порядке:

7.1. За нормативный сброс сточных вод, т.е. не прерывающий установленные нормативы водоотведения по объему и (или) составу – по ценам (тарифам) на услуги по водоотведению, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За сверхнормативный сброс сточных вод, т.е. превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и (или) составу, плата взимается в трехкратном размере действующего тарифа (согласно п. 6.1) за каждый кубометр превышения объема водоотведения за расчетный период;

- при превышении допустимой концентрации загрязняющих веществ взимается плата по повышенному тарифу, рассчитанному в соответствии с суммарной кратностью превышения нормативов по качеству (но не более 5-ти тарифов за 1 куб. м), за фактический объем водоотведения с момента обнаружения нарушения до повторной контрольной проверки со стороны МУП ЖКХ "Сысертское"  (см. п. 6.3).

Повышенный тариф рассчитывается по следующей методике:

Тп = Т ∙ Кп, где

Тп – повышенный тариф;

Т – тариф (цена) на услуги водоотведения согласно п. 7.1;

Кп – коэффициент повышенной надбавки, считается как сумма всех превышений  и принимается не более 5.

Кп = Кi ≤ 5, где

Кi – коэффициент превышения допустимой концентрации i-ого загрязнения в пробе сточных вод Абонента

Кi =  , где

Сiф – фактическая концентрация i-ого загрязнения в пробе сточных вод Абонента;

Сiд – допустима концентрация i-ого загрязнения, установленного для Абонента;

Кi – сумма всех превышений.

7.3. При наличии у Абонента условий ВСС сточных вод плата взимается:

- за объем – в соответствии с действующими тарифами на оказание услуг по канализованию;

- за качество – по полуторакратному действующему тарифу на оказание услуг по канализованию.

7.4. За прием сточных вод с превышением установленных параметров ВСС  плата взимается в соответствии с пунктом 6.2, при этом плата уменьшается на величину плановых платежей за ВДК, внесенная ранее. Коэффициент Кп принимается не более 5.

7.5. За сброс загрязняющих веществ, запрещенных к приему в системы канализации (по которым не установлены в договоре нормативы сброса), а также за установленный факт залпового сброса (Залповым сбросом считается сброс сточных вод с превышением более, чем в 100 раз допустимой концентрации "ДК" по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока рН менее 2 или более 12), взимается дополнительная плата за каждый вид загрязнения в семикратном размере тарифа (согласно п. 6.1.) за фактический объем водоотведения с момента обнаружения и до прекращения нарушений по сбросу сточных вод, подтверждаемого повторным контрольным анализом, проводимым МУП ЖКХ "Сысертское"  по требованию за счет средств Абонента.

7.6. Абоненты обеспечивают соблюдение нормативов  и параметров ВУП при сбросе сточных вод в систему канализации, установленных в дополнительном соглашении к договору на отпуск воды и прием сточных вод.

Контроль за соблюдением нормативов  осуществляет МУП ЖКХ "Сысертское".

7.7. По соглашению сторон списание средств со счетов Абонентов за услуги по водоотведению, включая повышенную плату за превышения ВСС или нормативов сброса, производится без акцепта плательщика в сроки, установленные в договорах, заключаемых МУП ЖКХ "Сысертское" с Абонентами (Согласно Постановлению РФ от 31.12.95 г. №1310, Постановлению ВС РФ от 01.04.93 № 4725-1), но с предварительным уведомлением о снятии за 7 суток.

Плату за ВСС Абоненты перечисляют МУП ЖКХ "Сысертское" в порядке плановых платежей в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

7.8. Средства, поступившие от абонентов в соответствии с п. 7.1, относятся на доходы от основных видов деятельности МУП ЖКХ "Сысертское".

7.9. МУП ЖКХ "Сысертское" в праве прекратить прием сточных вод Абонента в канализацию в соответствии с разделом VII  «Правил пользования….» п. 81, 83, 89.

7.10. В случае сброса подтвержденного актом, в систему хозяйственно-бытовой канализации ливнестоков, количество принятых сточных вод исчисляется по пропускной способности присоединения со дня составления последнего счета за услуги по водоотведению до обнаружения сброса.

7.11. Повышенная плата за превышение нормативов сброса сточных вод в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сысерти не является компенсацией за нанесение прямого ущерба сетям и сооружениям коммунальной канализации.

Возмещение прямого ущерба производится в претензионно-исковом порядке.

7.12. При отказе Абонента от заключения договора и не подписании в течении 30 дней со дня направления его Абоненту договор считается незаключенным.

При отказе Абонента от заключения договора, пользование системой коммунальной канализации считается самовольным. Расчеты в этом случае производятся в соответствии с п. 57 "Правил приема …" - М. 1989г.

8. Расчет убытков, вызванных разрушением или повышенным

износом канализационных сетей, сооружений и оборудования

8.1. При нарушении Абонентами п.п. 10, 12 "Правил приема …" – М. 1989г., а также при превышении в канализационных сетях концентраций по следующим ингредиентам:

- нефтепродукты – 25 мг/л;

- БПК20		 ( 750 мг/л;

- сульфаты	 ( 300 мг/л;

могут иметь место убытки, вызванные нарушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования.

8.2. Величина этих убытков (Уз) определяется по фактическим или расчетным затратам предприятия ЖКХ и распределяется между Абонентами, расположенными выше места нанесения ущерба.

8.3. Убытки, относимые на долю отдельного конкретного Абонента (Укз), определяются по формуле:

Укз = Уз , где

СК – превышение в канализационной сети на рассматриваемом участке концентрации одного из перечисленных в п. 7.1 показателей, обусловленное его превышением в сточных водах конкретного Абонента;

С – превышение в канализационной сети на рассматриваемом участке концентрации данного вещества, равное сумме СК Абонентов, сбрасывающих это вещество выше рассматриваемого участка канализации.

8.4. Величина СК рассчитывается по формуле:

СК = (СКфакт – Сдоп) ∙ К/У, где

У – объем сточных вод, проходящих через систему канализации на данном участке.

8.5. При превышении в канализационной сети допустимой концентрации одновременно по нескольким веществам, убытки вызванные разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования, предварительно делятся по этим веществам, а далее убытки, отнесенные на каждое вещество, распределяются между Абонентами, в сточных водах которых оно содержится.

8.6. При сбросе в системы канализации веществ запрещенных "Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», убытки нанесенные предприятию ЖКХ, распределяются между абонентами по формуле:

Укз = Уз

Сдоп при расчете принимается равным 0.

8.7. В случае, когда объединение в системе канализации сточных вод различных предприятий приводит в результате их взаимодействия к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов или большого количества нерастворимых веществ, убытки, наносимые предприятию ЖКХ, распределяются между соответствующими Абонентами поровну.

Приложение 1

к «Правилам приема сточных вод

предприятий и учреждений в систему

хозяйственно-бытовой канализации

города Сысерть с расчетами

допустимых концентраций 									       загрязняющих

веществ на основании

утвержденных  норм допустимого 								       сброса»

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке отбора проб для контроля качества сточных вод

1.1. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специализированным подразделением МУП ЖКХ "Сысертское", которое имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя Абонента.

1.2. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория организации ЖКХ или по договору с ним специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем – аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб  (с момента доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических проб оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

- Производство работ по отбору проб

2.1. Местом отбора проб сточных вод Абонента при плановом контроле состава и свойство сточных вод является контрольный колодец Абонента согласно договору.

2.2. При внеплановом контроле, место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

2.3. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей организации ЖКХ и представителя Абонента.

2.4. В случае не выделения Абонентом представителя или его неявки на отбор проб, представители организации ЖКХ производят отбор проб и оформляют соответствующие документы с пометкой: "Представитель Абонента на отбор проб не явился". При этом отобранная проба считается действительной.

2.5. В случае наличия у Абонента автоматических пробоотборников, при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у Абонента автоматических пробоотборников, для контроля состава и свойства сточных вод Абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.

2.6. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключить дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках проработанного устройства.

В качестве проработанных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5-1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

2.7. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений  по контролируемым показателям загрязнения вод (3 литра, дополнительно: на нефтепродукты – 1 литр и эфирорастворимые – 50 мл.).

2.8. Пробу следует отбирать в перемешивающихся (турбулентных) потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило из лотка канализационного колодца или падающей струи.

2.9. По результатам работ на месте составляется акт отбора проб. Акт должен быть подписан представителями  организации ЖКХ и Абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта оставляется у Абонента.

При несогласии Абонента с содержанием акта Абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе Абонента от подписания этого документа он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой: "От подписи отказался".

2.10. В случае проведения параллельного (Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду организации ЖКХ и Абонента) отбора проб сточных вод, факт параллельного отбора фиксируется в акте.

3. Производство работ по хранению и доставке

отобранных проб

3.1. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб  осуществляется в соответствии с "Инструкцией по отбору проб для анализа сточных вод" НВН 53-5.3.01-85.

3.2. Для хранения проб следует применить сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы.

3.3. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной Абонентом.

3.4. Организацией ЖКХ и Абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и (или) опломбирования проб).

3.5. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы.

4. Проведение аналитических работ

4.1. Аналитическая лаборатория проводит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качества проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

4.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания и ионов металлов производится путем  перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

5. Порядок разрешения споров по результатам анализа

5.1. Если лаборатории организации ЖКХ и Абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.

5.2. При этом, если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.

В случае, если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, Абонент в праве обратиться в соответствующий орган по аккредитации для оценки деятельности лаборатории. Орган по аккредитации, на основе результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Приложение 2

к «Правилам приема сточных вод

предприятий и учреждений в систему

хозяйственно-бытовой канализации

города Сысерть с расчетами

допустимых концентраций 									       загрязняющих

веществ на основании

утвержденных  норм допустимого 								       сброса»

Расчетные единые допустимые концентрации загрязняющих веществ

в сточных водах Абонентов и населения при сбросе в систему

канализации МУП ЖКХ «Сысертское», которые

позволяют достичь величин НДС

| № п/п | Наименование ингредиента | Допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 65,0 |
| 2. | Сухой остаток | 319* |
| 3. | БПК20 | 76,7 |
| 4. | Фосфаты (по Р) | 2,28 |
| 5. | СПАВ | 0,17 |
| 6. | Сульфаты | 41,0* |
| 7. | Хлориды | 31* |
| 8. | Азот нитратов (по N) | 9,2* |
| 9. | Азот нитритов (по N) | 0,1 |
| 10. | Азот аммонийный (по N) | 0,64 |
| 11. | Нефтепродукты | 0,67 |

* - возможно увеличение концентраций до величины ПДК при сбросе сточных вод в водный объект культурно-бытового  пользования.

Ингредиент – взвешенные вещества

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 12,0 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки	 	СБОС = 112,96 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		Э = 81,5%

4. Концентрация в бытовом стоке					Сжил = 65 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения     		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов			 Qпр= 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ

1.

2.

3.

ДКпр=Спр=65 мг/л

Ингредиент – БПК20

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 7,6 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки	 	СБОС = 130 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		Э = 90,1 %

4. Концентрация в бытовом стоке					Сжил = 105,5 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов		  	Qпр= 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

Спр < Сжил

ДКпр = С ГСВ  = 76,7 мг/л

Ингредиент – Фосфаты (по Р)

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 1,6 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки	 	СБОС = 6,66 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях     		Э = 30 %

4. Концентрация в бытовом стоке					 Сжил = 2,31 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения     		 Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов		 	 Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

Спр < Сжил

ДКпр = СГСВр = 2,28 мг/л

Ингредиент – СПАВ

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 0,06 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки		СБОС = 5,0 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		Э = 65 %

4. Концентрация в бытовом стоке					Сжил = 1,8 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения     		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов		 	Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

Спр < Сжил

ДКпр = Спр = 0,17 мг/л

Ингредиент – Азот нитратов (по N)

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					 Сст = 9,2 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки		 СБОС = 9,2 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		  Э = 0 %

4. Концентрация в бытовом стоке					 Сжил = 1,07 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения     		 Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов		 	 Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

ДКпр = 9,2 мг/л

Ингредиент – Азот нитритов (по N)

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 0,24 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки		СБОС = 0,1 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		Э = 50,6 %

4. Концентрация в бытовом стоке					 Сжил = 0,1 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов		 	 Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

ДКпр = Спр = 0,1 мг/л

Ингредиент – Азот аммонийный (по N)

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 0,45 мг/л (по N)

2. Допустимая концентрация для биологической очистки		СБОС = 35 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях    		Э = 30 %

4. Концентрация в бытовом стоке					 Сжил = 11,0 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов			  Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

Спр < Сжил

ДКпр = С ГСВр  = 0,64 мг/л

Ингредиент – нефтепродукты

Исходные данные:

1. Норматив на выпуске в водоем					Сст = 0,2 мг/л

2. Допустимая концентрация для биологической очистки		СБОС = 5 мг/л

3. Эффективность содержания на очистных сооружениях   		Э = 70 %

4. Концентрация в бытовом стоке					Сжил = 0,18 мг/л

5. Годовой расход сточных вод на очистные сооружения     		Q = 6497 тыс.м3/год

6. Годовой расход сточных вод прочих абонентов			 Qпр = 735 тыс.м3/год

РАСЧЕТ:

1.

2.

3.

Спр > Сжил

ДКпр = С ГСВр  = 0,67 мг/л

Приложение 3

к «Правилам приема сточных вод

предприятий и учреждений в систему

хозяйственно-бытовой канализации

города Сысерть с расчетами

допустимых концентраций 									       загрязняющих

веществ на основании

утвержденных  норм допустимого 								       сброса»

СПИСОК

предприятий (организаций), на которые не распространяется действие порядка взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов

(в редакции Постановлений Правительства  Свердловской области

от 01.06.1999 г. № 45-ПП и от 01.02.2000 г. № 83-ПП)

- Предприятия (организации), находящиеся на бюджетном финансировании:

- детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- детские дома;

- лечебно-профилактические учреждения, включая центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- дома ребенка;

- детские молочные кухни;

- дома интернаты для престарелых инвалидов;

- детские оздоровительные лагеря;

- учреждения культуры;

- высшие, средне-технические и средне-специальные учебные заведения;

- спортивные школы.

- Учреждения, находящиеся на балансе промышленных предприятий (организаций):

- детские дошкольные учреждения;

- детские оздоровительные лагеря.